|  | Instrukcja napędu bram i części zamiennych PY600 |
| --- | --- |

Spis treści

- Bezpieczeństwo

- Lista elementów

3. Parametry techniczne

4. Montaż

5. Instrukcja programowania

6. Rozwiązywanie problemów

Drodzy użytkownicy

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem. Prosimy nie zapomnieć o dołączeniu tej instrukcji w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej.

# 1. Bezpieczeństwo

Upewnij się, że używane napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zasilania mechanizmu otwierania bramy (AC 230V), dzieci nie mogą dotykać urządzeń sterujących ani pilota!

Jednostka sterowania Controlbox może być zaprogramowana do pracy w trybie jednego lub  trzech przycisków (zgodnie z rzeczywistym typem mechanizmu otwierania bramy).

W sytuacjach awaryjnych, np. braku zasilania, przekładnię silnika i bramę można odblokować dedykowanym kluczem dołączonym do zestawu.

Upewnij się, że nikt nie przebywa w pobliżu głównego silnika lub bramy, gdy przełącznik jest włączony. Przestań tymczasowo używać produktu, jeśli główny silnik wymaga naprawy lub regulacji

Montaż i konserwacja produktu muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie instalacji tego produktu, posiadające odpowiednią wiedzę techniczną oraz ważne uprawnienia do pracy z urządzeniami w zakresie do 1KV.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją, konserwacją lub naprawą. Bez przestrzegania tej instrukcji za wszelkie obrażenia ciała lub straty majątkowe spowodowane niewłaściwym użyciem nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.

# 2. Lista elementów zestawu montażowego

| Nr | rysunek | opis | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Silnik | 1 |
| 2 |  | Kluczyki | 2 |
| 3 |  | Piloty | 2 |
| 4 |  | Controlbox | 1 |
| 4-1 |  | Ograniczniki do automatów sprężynowych lub magnetycznych | 1 |
| 4-2 |  | Śruby fundamentowe | 4 |
| 4-3 |  | Śruby do montażu ograniczników m6x18 | 4 |
| 4-4 |  | Nakrętki m8 | 8 |
| 4-5 |  | Podkładki płaskie fi8 | 8 |
| 4-6 |  | Podkładki sprężynowe fi8 | 4 |

# 3. Parametry techniczne

| Model | Py 600AC |
| --- | --- |
| Napięcie zasalania | 230v, 50hz |
| Moc silnika | 280w |
| Prędkość przesuwu bramy | 13m/min |
| Maksymalna waga bramy | 600kg |
| Rodzaj wyłączników krańcowych | Sprężynowe lub magnetyczne |
| Hałas | ≤58dB |
| Czas pracy | S2, 15min |
| Pamięć pilotów | 25szt |
| Częstotliwość pilotów | 433,92MHz |
| Temperatura pracy | -20℃~+70℃ |
| Waga paczki | 9,4Kg |

# 4. Montaż

PY600AC ma zastosowanie do bram o wadze mniejszej niż 600 kg i długości bramy przesuwnej mniejszej niż 12m. Napęd jest przekazywany  przez zębatkę i przekładnię zębatą. Ten automat do bram musi być instalowany wewnątrz ogrodzenia lub dziedzińca w celu ochrony.

# 4.1 Rysunek poglądowy

# RYS.1

# 1. silnik napędu bramy, 2. klawiatura bezprzewodowa (opcjonalnie), 3. skrzydło przesuwne bramy, 4. czujniki podczerwieni, 5. lampa sygnalizacyjna (ostrzegawcza), 6. ograniczniki przesuwu bramy, 7. listwa zębata, 8. pilot zdalnego sterowania

# 4.2 Wymiary  silnika i akcesoriów

# 4.2.1 Wymiary  napędu

# RYS.2(1)

# RYS.2(2)

# 4.2.2 Wymiary  płyty montażowej

# RYS.3

# 4.3 Procedura instalacji

4.3.1 Prace przygotowawcze przed montażem

Upewnij się, że brama przesuwna jest prawidłowo zamontowana, szyna bramy jest pozioma, można ją płynnie przesuwać ręcznie przed zainstalowaniem napędu bramy

Instalacja przewodów

w celu zapewnienia normalnej pracy mechanizmu otwierania bramy i ochrony przewodów przed uszkodzeniem. Proszę zakopać  przewód zasilający oraz  sterujący oddzielnie za pomocą dwóch rurek PVC.

Cokół betonowy

Proszę wylać betonowy cokół o wymiarach 400 mm x 250 mm, 200 mm

aby pewnie zainstalować napęd do bram PY600AC. Upewnij się, że odległość

między bramą a napędem do bram jest odpowiedni przed odlaniem cokołu.

RYS.4

4.3.2 Montaż silnika

a)  Przed montażem zdemontuj plastikową obudowę głównego

b) Należy przygotować linię zasilającą do podłączenia płyty montażowej do silnika głównego (ilość żył kabla zasilającego nie powinna być mniejsza niż 3 szt., pole przekroju rdzenia kabla powinno przekraczać 1,5 mm, a długość powinna być określona przez użytkownika w zależności od sytuacji w miejscu instalacji)

c) Przed montażem należy odblokować silnik główny, metoda odblokowania jest następująca: włóż kluczyk otwórz dźwignię ręcznego zwalniania, aż obróci się o 90 ° jak pokazane na rysunku 5. Następnie obróć zdawczą przekładnię i zębatkę teraz można łatwo obracać

RYS.5

4.3.3 Montaż  listwy zębatej

•Przymocuj śruby do stelaża

• Umieść listwę na zębatce wyjściowej, zaczep listwę na zębatce wyjściowej, a następnie przyspawaj śruby mocujące . Ręcznie przesuń bramę (bramę powinna się przesuwać płynnie po rozblokowaniu ), aby sprawdzić, czy istnieje luz pasujący między listwą zębatą  a przekładnią wyjściową, jak pokazano na rysunku 7

• Przyspawaj mocno wszystkie śruby mocujące do bramy

• Upewnij się, że wszystkie mocowania  znajdują się w tej samej linii

• Pociągnij bramę po zainstalowaniu, upewnij się, że cała podróż jest elastyczna bez żadnego zablokowania.

# RYS.6

# RYS.7

# Uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy zainstalować blokady bezpieczeństwa na obu końcach szyn, aby zapobiec wypadnięciu bramy z szyny. Przed zainstalowaniem głównego silnika należy upewnić się, że blokady bezpieczeństwa są na miejscu. Należy upewnić się, że główny silnik i jego elementy mają dobre właściwości mechaniczne, a bramę można elastycznie obsługiwać po ręcznym przesunięciu przed zainstalowaniem silnika głównego Należy pamiętać, że w przypadku tego produktu jedno sterowanie może napędzać tylko jeden silnik główny, w przeciwnym razie układ sterowania ulegnie uszkodzeniu

Wyłącznik różnicowo-prądowy musi być zainstalowany w miejscu, w którym widać ruch bramy, a minimalna wysokość montażu to 1,5 m, aby uniknąć dotykania przez dzieci. Po instalacji należy sprawdzić, czy właściwości mechaniczne są dobre, czy ruch bramy po ręcznym odblokowaniu jest elastyczny, czy instalacja czujnika podczerwieni

(opcjonalnie) jest poprawna i skuteczne

4.3.4 Regulacja wyłącznika krańcowego

Sprężynowy wyłącznik krańcowy Pozycję montażową sprężynowego wyłącznika krańcowego pokazano na rysunku 8.

# RYS.8

# Instalacja włączników krańcowych  przy systemie sprężynowym pokazana na rysunku 9

# RYS. 9

# Instalacja włączników krańcowych  w systemie magnetycznych pokazana na rysunku 10

# oraz na rysunku 11

# RYS.10

# Montaż z lewej strony			Montaż z prawej strony

# RYS.11

# Uwaga

# Ustawienie domyśle to montaż z prawej strony.

# Uwaga

Aby wyłączyć mechanizm otwierania bramy, przesuń bramę do pozycji środkowej, a następnie zamknij sprzęgło i naciśnij przycisk otwierania zewnętrznego przycisku, aby otworzyć bramę . Jeśli kierunek otwierania bramy jest nieprawidłowy, możesz zamienić linie kolejności faz silnika MOT2 i MOT1. Jeśli granica otwarcia lub zamknięcia jest nieprawidłowa, należy wymienić linie wyłączników krańcowych, które są podłączone do

odpowiednie zaciski 11 i 13 na tablicy sterowniczej.

# 4.3.5.1 Podłączenie i opis wyprowadzeń sterownika CONTROLBOX

# RYS.12

| TERMINAL X1 |
| --- |
| OPIS NA PŁYTCE | GDZIE PODŁACZYĆ? | OPIS WEJŚĆ: |
| PE | Przewód ochronny zasilanie | Ochrona przeciwporażeniowa |
| L | Faza zasilanie | Zasilanie główne faza |
| N | „Zero” zasilanie | Zasilanie główne neutralny |

| TERMINAL X2 |
| --- |
| OPIS NA PŁYTCE | GDZIE PODŁACZYĆ? | OPIS WYJŚĆ: |
| PE | Podłączenie fabryczne | Ochrona przeciwporażeniowa |
| V | Podłączenie fabryczne | Neutralny silnika |
| U | Podłączenie fabryczne | Faza silnik zamyka |
| W | Podłączenie fabryczne | Faza silnik otwiera |

| TERMINAL X3 |
| --- |
| OPIS NA PŁYTCE | GDZIE PODŁACZYĆ? | OPIS WYJŚĆ: |
| C | Podłączenie fabryczne | Kondensator rozruchowy |
| C | Podłączenie fabryczne | Kondensator rozruchowy |
| D1 | Neutralny zasilania lampy 230V | Lampa sygnalizacyjna 230V |
| D2 | faza zasilania lampy 230V | Lampa sygnalizacyjna 230V |

| TERMINAL X4 |
| --- |
| OPIS NA PŁYTCE | GDZIE PODŁACZYĆ? | OPIS: |
| OPLM | Podłączenie fabryczne | Krańcówki otwarcie |
| COM | Podłączenie fabryczne | Krańcówki masa |
| CLLM | Podłączenie fabryczne | Krańcówki zamknięcie |
| I.R | Wejście fotokomórki | Fotokomórka styk NC |
| GND | Masa zasilanie fotokomórki | Masa |
| 24V DC | Zasilanie 24V „+” fotokomórki | Zasilanie DC |

| TERMINAL X5 |
| --- |
| OPIS NA PŁYTCE | GDZIE PODŁACZYĆ? | OPIS: |
| OPN | Przycisk otwórz sterowanie | Podłączenie wymagane dla funkcji sterowania jednym lub trzema przyciskami |
| STP | Przycisk stop sterowanie | Podłączenie wymagane dla funkcji sterowania trzema przyciskami |
| CLS | Przycisk zamknij sterowanie | Podłączenie wymagane dla funkcji sterowania jednym lub trzema przyciskami |
| COM | Do drugiego styku przycisków otwórz, zamknij oraz stop | Masa załączana przyciskami sterującymi |

# Opis funkcji ustawianych DIP SWITCH

| Numer DIP switch | Pozycja przełącznika DIP switch | Opis ustawienia działania funkcji kontrolera przy określonej pozycji przełączników DIP switch |
| --- | --- | --- |
| 1 | ON | Po podaniu masy na wejście OPN otwieranie, masy na wejście CLS zamykanie, masy na wejście STP zatrzymanie jeśli brama jest w ruchu |
|  | OFF | Po każdym impulsie masy na wejście CLS silnik zmienia stan pracy start/stop/rewers , masa na wejście OPN powoduje otwieranie bramy |
| 2 | ON | 1. załącz DIP switch 2 oraz 3 – Automatyczne zamykanie wyłączone. 2. załącz DIP switch 2 – Automatyczne zamykanie po 20 sek. 3. załącz DIP switch 3 – Automatyczne zamykanie po 40 sek. 4. wyłącz DIP switch 2 oraz 3 – Automatyczne zamykanie po 60 sek. |
|  | OFF |  |
| 3 | ON |  |
|  | OFF |  |

Podłączenie czujników podczerwieni

Funkcja fotokomórki na podczerwień. W procesie zamykania, gdy promień podczerwieni fotokomórki zostanie zasłonięty przez osoby lub przedmioty w zasięgu detekcji, brama natychmiast się otworzy dla ochrony i bezpieczeństwa. Odległość pomiędzy odbiornikiem fotokomórki a nadajnikiem fotokomórki powinna być większa niż 2 metry. w przeciwnym razie fotokomórki mogą nie działać prawidłowo.

Jeśli podłączysz fotokomórkę na podczerwień, usuń zworkę między IR i GND na

Terminal X4

# RYS.13

5. programowanie

Kontroler automatu bramowego może być także obsługiwany  za pomocą pilotów zdalnego sterowania. Maksymalna ilość  współpracujących z jednym automatem bramy pilotów to 25.  Piloty działają z konkretnym kontrolerem po ich zaprogramowaniu. Piloty zawierają 4 przyciski , których działanie jest takie same po zaprogramowaniu każdego przycisku pilota do kontrolera.

 Programowanie przycisku pilota do działania z kontrolerem:
Zdjąć osłonę z kontrolera. Na płycie odnaleźć przycisk AN1.
-  Nacisnąć i puścić przycisk AN1
EFEKT: Dioda LED2 świeci
-  nacisnąć dwa razy przycisk pilota , który zamierzasz zaprogramować do działania z kontrolerem
EFEKT: Dioda LED2  kilka szybkich pulsów i gaśnie, Przycisk pilota jest już zaprogramowany 
Kasowanie  wszystkich pilotów zaprogramowanych do działania z kontrolerem
-  Nacisnąć przycisk AN1 i trzymać
EFEKT: Dioda LED2 zapala się i  po około 10 sekundach gaśnie
- puścić trzymany przycisk AN1
EFEKT: piloty zostały wykasowane

6. Rozwiązywanie  problemów

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Brama nie może się normalnie otworzyć ani zamknąć | Brak zasilania spalony bezpiecznik uszkodzone przewody | włącz zasilanie wymień bezpiecznik sprawdź przewody i połączenia |
| Brama się otwiera ale nie może się zamknąć | problem z okablowaniem fotokomórki błędnie podłączenie fotokomórki fotokomórki zablokowanie przedmiotem w świetle bramy | jeśli fotokomórki nie podłączone sprawdź czy wejście Ir zwarte do gnd, jeśli podłączone to sprawdź okablowanie i podłączenie w trybie NC upewnij się że fotokomórki są prawidłowo zamontowanie naprzeciw siebie usuń przeszkodę |
| Pilot nie działa | bateria rozładowania pilot nie zaprogramowany | wymień baterie zaprogramuj pilota |
| Po naciśnięciu przyciski zamknij lub otwórz brama się nie porusza a hałasuje | kondensator uszkodzony kondensator źle podłączony brama nie pracuje równo | zmień kondensator sprawdź podłączenie kondensatora wyreguluj bramę |
| Brama nie zatrzymuje się w pozycji krańcowej | kierunek graniczny nieprawidłowy montaż włączników magnetycznych nieprawidłowy | sprawdź okablowanie krańcówek czy podłączone z rzeczywistym działaniem sprawdź czy odległość magnesów od napędu prawidłowa |
| Wyłączone zabezpieczenie różnicowo prądowe | Zwarta linia zasilająca zwarte uzwojenie silnika | Sprawdź połączenia |
| Słaby zasięg pilota | Sygnał jest zakłócany | Podłącz zewnętrzna antenę 1,5m nad ziemią |
| Naped nie ma siły przesunąć bramy | za słaby napęd prowadnica bramy się blokuje | Dobierz moc napędu do wagi bramy sprawdź czy brama po rozsprzęgleniu przesuwa się lekko i jest w poziomie |
| Brama się automatycznie otwiera | Funkcja automatycznego zamykania została włączona z nieprawidłowym kierunkiem działania | Zapoznaj się z instrukcja i zmień kierunek działania |

# 7. Części zamienne używane w napędzie PY600

| Nr | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Korpus silnika |
| 2 | Płyta montażowa |
| 3 | Obudowa silnika |
| 4 | Obudowa stacyjki |
| 5 | Stacyjka |
| 6 | Koło zębate |
| 7 | Czujnik ogranicznika krańcówki CMOK |
| 8 | Czujnik ogranicznika krańcówki CPOK |
| 9 | Ograniczniki krańcówek |
| 10 | Controlbox |
| 11 | Obudowa Controlbox |
| 12 | Kondensator rozruchowy |

GWARANCJA.
Producent udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu wraz z niniejszą gwarancją i krótkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

# Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy): ………………………………………….

| Producent: |  |
| --- | --- |
| AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14 | Kraj pochodzenia: Chiny |
| Dane techniczne: |
| Napięcie zasilania | 230VAC | Temperatura pracy | -40 ÷ +50 oC |
| Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2014/30/EU Kompatybilność Elektromagnetyczna |  |
| Ochrona środowiska |
| Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych. |  |